## Slide 1
电压串联负反馈放大器
电子线路基础实验

## Slide 2
1.理解反馈放大器的分类和判别方法。
2.研究电压串联负反馈对放大电路性能的影响。
3.掌握负反馈放大电路各项性能指标的测试方法。
一.实验目的
电压串联负反馈放大器

## Slide 3
二.实验仪器
1. 直流稳压电源
2. 函数信号发生器
3. 数字示波器
电压串联负反馈放大器

## Slide 4: 三.实验原理
将放大电路输出端的电压或电流，通过一定的方式，返回到放大器的输入端，对输入端产生作用，称为反馈。
电压串联负反馈放大器
2. 反馈的性质
若反馈信号削弱原来的输入信号，使净输入信号减小，则为负反馈；反之为正反馈。
1. 什么是反馈：

## Slide 5
电压串联负反馈放大器
3. 反馈的组态

## Slide 6
包括基本放大器和反馈网络两部分。
电压串联负反馈放大器
4. 反馈闭环系统：
分别表示放大器的输入、净输入、输出及反馈信号。

## Slide 7
5. 负反馈的一般关系式
电压串联负反馈放大器

## Slide 8
6. 负反馈对放大器性能的影响
1）提高了放大倍数的稳定性
引入负反馈以后，放大器的放大倍数由A变为Af=A/(1+AF)。将Af对A求导，得到
电压串联负反馈放大器

## Slide 9
6. 负反馈对放大器性能的影响
2）改变输入电阻和输出电阻
Rof = Ro/（1+AF）
RiF =（1+AF）Ri
串联负反馈：
电压负反馈：
并联负反馈：
Rif = Ri/（1+AF）
电流负反馈：
RoF =（1+AF）Ro
电压串联负反馈放大器

## Slide 10
6. 负反馈对放大器性能的影响
3）展宽频带
fLF = fL/（1+AF）
fHF =（1+AF）fH
电压串联负反馈放大器

## Slide 11
4） 减小非线性失真
6. 负反馈对放大器性能的影响
电压串联负反馈放大器

## Slide 12
7. 电压串联负反馈放大器实验电路
电压串联负反馈放大器
150

## Slide 13
S1置于下方为“开环”，置于上方为“闭环”

## Slide 14
1. 接通直流电源Ucc = +12V，，S1置“开环”，Ui输入1KHz的正弦波，自选合适的幅度值，调节RB1，使两级放大电路增益最大不失真，测量电压串联负反馈放大器的开环总增益AV。
2. RB1保持不变，S1置“闭环”， 调节Ui幅度至合适值，使输出信号最大不失真，测量反馈系数F及闭环总增益AVf ,计算反馈深度D=1+AVF值。
电压串联负反馈放大器
四.实验内容及步骤

## Slide 15
电压串联负反馈放大器
3. 分别测量电压串联负反馈放大器的开环输入阻抗Ri 及闭环输入阻抗 Rif （R=10KΩ， RL=2.4KΩ）（此步测试信号加至Us）
4. 分别测量电压串联负反馈放大器的开环输出阻抗Ro及闭环输出阻抗Rof（RL=2.4KΩ）。
四.实验内容及步骤

## Slide 16
5. 测量电压串联负反馈放大器的开环通频带BW及闭环通频带BWf。 （RL=2.4KΩ）
电压串联负反馈放大器
BW = fH －fL ,
BWf = fHf － fLf
逐点法：在中频区测出Uom；然后，保持Ui幅值不变，增加或减小Ui频率，找到对应0.707Uom的fL 和fH,计算BW=fH -fL。注意：改变Ui频率时维持幅值不变且要求输出波形不失真。
四.实验内容及步骤

## Slide 17
电压串联负反馈放大器
五、实验报告
1. 整理测试数据，进行数据处理。
2. 讨论与总结（对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论，对实验的进一步想法或改进意见。）
六、思考题
1. 为稳定静态工作点应引入何种反馈？为改善电路动态性能应引入何种反馈？欲增大带负载能力应引入何种反馈？
2. 反馈网络的负载效应是如何体现在开环放大器中的？

## Slide 18
The End!
电压串联负反馈放大器