## Slide 1: 运 放 应 用 (二)
——精密整流电路、波形发生器

## Slide 2
实验目的
学习集成运放精密整流电路的构成和原理，从而进一步了解运放的多种应用；
了解矩形波发生器的调整和主要性能指标的测试方法；
掌握用集成运放构成方波发生器；

## Slide 3
实验原理
一、精密整流电路
把二极管置于运放的负反馈环路中，可以克服普通二极管导通电压的影响，提高非线性电路的精度。
若ui<Uth，则uo=0

## Slide 4
1、精密半波整流电路（1）
ui>0，D1导通，D2截止，uo=0
ui<0，D1截止，D2导通，uo= -ui
uo′
（R1=R2 ）

## Slide 5
1、精密半波整流电路（2）
ui>0，D1截止，D2导通，uo= -ui
ui<0，D1导通，D2截止，uo=0
uo′
（R1=R2 ）

## Slide 6
2、精密全波整流电路（1）
ui>0，D1截止，D2导通，uo1= -ui ，若2R3=R4=R5，uo= ui
ui<0，D1导通，D2截止，uo1=0 ，uo= -ui
（R1=R2 ）
A1
A2

## Slide 7
2、精密全波整流电路（1）（续）
整流的精度主要是电阻 的匹配精度，电路中使用电位器可解决电阻匹配精度不够的问题。

## Slide 8
2、精密全波整流电路（2）
ui>0，D1导通，D2截止，uo1= ui
uo1
A1
A2

## Slide 9
2、精密全波整流电路（续）
uo1
ui<0，D1截止，D2导通，
当R4=2R1=2R2=2R3时，uo=3ui - 4ui = - ui
A2
A1

## Slide 10
二、波形发生器
在实用电路中除了常见的正弦波外，还有矩形波、三角波、锯齿波和阶梯波等。
矩形波发生电路时其它非正弦发生电路的基础，如方波加在积分运算电路的输入端，则输出就获得三角波。
矩形波电压只有高电平和低电平两种状态，所以电压比较器是它的重要组成部分。

## Slide 11
电压比较器
用于比较两个电压的大小，集成运放大多工作在非线性区。
输入电压是模拟信号；
输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况；
阈值（转折）电压是使输出产生跃变的输入电压。

## Slide 12
比较器电压传输特性的三个要素：
（1）输出高电平UOH和输出低电平UOL
(决定于限幅电路)
（2）阈值电压UT
(令uN = uP ，求出ui就是阈值电压)
（3）输入电压经过阈值电压时输出电压跃变的方向
(ui等于 UT时的uo的跃变方向决定于ui作用于同相还是反相输入端)
uo=f(ui)

## Slide 13
1.滞回比较器
令uN = uP ，求出ui就是阈值电压：
设ui＜－UT，则 uN＜ uP， uo＝+ UZ。此时uP＝ +UT，增大 ui，直至+UT，再增大， uo才从+ UZ跃变为－ UZ。
设 ui＞+ UT，则 uN＞ uP， uo＝－UZ。此时uP＝ －UT，减小 ui，直至－UT，再减小， uo才从－UZ跃变为+ UZ。
DZ
P
N

## Slide 14
1.滞回比较器（续）
回差电压：⊿U= +UT－(－UT)
DZ
+UT
－UT

## Slide 15
设某一时刻 uo＝ +UZ，则uP＝+UT ，C 充电，使 uC上升，当uC 上升到+UT， uo从+UZ跃变为－UZ， uP＝－UT 。
电容C 放电，使uC下降，当uC下降到－UT， uo从－UZ跃变为 +UZ， uP ＝ +UT 。电容C 充电……
2.方波发生器
DZ
由滞回比较器和RC电路组成。

## Slide 16
3.矩形波发生器
DZ
当uo=+UZ时，通过RW1、D1和Rf对电容C正向充电，τ1≈ (RW1+Rf)C
当uo=-UZ时，通过RW2、D2和Rf对电容C反向充电，τ2≈ (RW2+Rf)C
T1
T2

## Slide 17
LM358
±VCC = ± 9V
+
-
+
CH2
CH1
-
GND
+Vcc
-Vcc
直流电源

## Slide 18
实验内容
1.精密半波整流电路（1）
按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，用示波器观察记录输入、输出波形。

## Slide 19
2.精密半波整流电路（2）
按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，用示波器观察记录输入、输出波形。

## Slide 20
3.精密全波整流电路
按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，R3= 1KΩ ，R5= 2KΩ ，R4为10KΩ 电位器，用示波器观察记录输入、输出波形并记录R4的值。

## Slide 21
3.精密全波整流电路（续）

## Slide 22
4.滞回比较器
按上图连接电路 ，输入f=10Hz，峰值为6V的三角波，观察并记录输入、输出波形以及(电压传输特性曲线)。（R1=RF=10KΩ ，R2=1KΩ ， DZ为两只1N4734A（或2DW231））

## Slide 23
4.滞回比较器（续）
ui
uo
+UT
-UT

## Slide 24
5.方波发生器
按下图连接电路，观察记录uC和uo的波形图，并测量其幅值及频率。（R1=RF=10KΩ ， R2=1KΩ ， Rf=20KΩ ，C=0.1µF，DZ为两只1N4734A（或2DW231））
DZ

## Slide 25
6.矩形波发生器（选做）
按上图连接电路，调节RW，使RW分别位于30%和80%时，观察记录uC和uO的波形图，测量其幅值和T1，T2并计算频率。（R1=RF=10KΩ，R2=1KΩ ，Rf=20KΩ ，RW为100KΩ电位器，C=0.01µF，DZ为两只1N4734A（2DW231））

## Slide 26
6.矩形波发生器（续）（选做）
T1
T2

## Slide 27
实验思考题
1. 为什么称精密整流为“精密”？
2. 在滞回比较器中， RF大小对滞回曲线有何影响？
3. 怎样改变方波发生器电路中的频率及幅值？

## Slide 28
LM358
0.1µF
此区域内布局电阻、二极管

## Slide 29
实验设备与器件
函数发生器
直流电源
示波器
(实验箱)
集成运放LM358
若干电阻、电容、二极管