## Slide 1: 加法器及其应用

## Slide 2: 实验目的
掌握组合逻辑电路的设计方法，理解半加器和全加器的逻辑功能。
掌握中规模集成电路加法器的工作原理及其逻辑功能。

## Slide 3: 实验原理
在数字系统中，经常需要进行算术运算，逻辑操作及数字大小比较等操作，实现这些运算功能的电路是加法器。
加法器是一种组合逻辑电路，主要功能是实现二进制数的算术加法运算。

## Slide 4
半加器
  半加器完成两个一位二进制数相加，若只考虑两个加数本身，而不考虑来自相邻低位的进位，称为半加，实现半加运算功能的电路称为半加器。
  由真值表可得出半加器的逻辑表达式：

## Slide 5
全加器
  两个多位数相加是每一位都是带进位相加，所以必须用全加器。这时只要依次将低位的进位输出接到高位的输入，就可构成多位加法器了。
  全加器是一种由被加数、加数和来自低位的进位数三者相加的运算器。基本功能是实现二进制加法。
  逻辑表达式：
全加器真值表

## Slide 6
串行进位加法器
特点：结构简单 运算速度慢

## Slide 7
并行加法器
  进位链

## Slide 8
先行进位

## Slide 9
以16位加法器为例，在行波进位器中有如下进位关系：
由此，可递推出各位进位直接与C0的关系：

## Slide 10
超前进位并行加法器
  超前进位电路构成的快速进位的4位全加器电路74LS283，可实现两个四位二进制的全加。
  加进位输入C0和进位输出C3主要用来扩大加法器字长，作为组间行波进位之用。由于它采用超前进位方式，所以进位传送速度快。
74LS283集成芯片引脚图

## Slide 12
用74LS283构成一位8421BCD码加法器
输入：A（A3A2A1A0）+ B（B3B2B1B0）
输入范围： A : 0~9 B : 0~9
A
B
输出：S'（个位：S3S2S1S0） C'（十位）
输出范围： 00~18 （S'：四位 C' : 一位）
C'
S'

## Slide 13
将74LS283的4位输出送至74LS48，ABCD顺序为从低到高，再将74LS48输出依次接至七段数码管
七段数码管在Indicators 的HEX_DISPLAY 中。
74LS48的三个控制端均接高电平。

## Slide 15
分析：和283直接输出的区别
A
B
A
B
？
283
C'
S'
C
S
0010+0101=0 0111
0010+0101=0 0111
相同
0110+0111=0 1101
0110+0111=1 0011
不同
加法结果0~9时S'和S相同，10~18时不同

## Slide 16
1、先用第一片283（1）实现A+B的全加，得到 S
2、题目要求中的个位S'和S的关系
S (S<10)
S'=
S - 1010 (S≥10)
S (S<10)
S'=
S + 0110 (S≥10)
S + 0000 (S<10)
S'=
S + 0110 (S≥10)
3、用第二片283（2）将S进行修正，得到个位S'
A
B
283（1）
S
283（2）
A
B
S'

## Slide 17
3、第二片283（2）的A：0000或0110
4、A3A0直接接地，把A2A1值标为C'
0 (S<10)
c'=
1 (S≥10)
5、C'和S的关系式如何处理
C'=S3·S2+S3·S1
S3S2
S1S0
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
式子有没有问题？
C'=S3·S2+S3·S1+C
A
B
283（1）
S
283（2）
A
B
S'
0000或0110
C

## Slide 18
8421BCD码加法器最终设计的电路：

## Slide 19
74LS32（四2输入或门）
74lS08（四2输入与门）

## Slide 20: 实验内容与步骤
用一片74LS283实现并行四位全加，将A置为1001，B置为0000~1001，依次计算A+B并记录结果表列。
用一片74LS283实现数据比较功能，要求输入（四位二进制）<11时输出一位低电平，≥11时输出一位高电平，要求画出逻辑功能图并记录结果。
用两片74LS283和必要的门电路实现两个8421BCD码求和运算，结果仍为8421BCD码，要求画出逻辑功能图。
思考题
全部采用与非门设计，实现一位全加器。

## Slide 21: 实验报告要求
实验原理、实验过程的描述。
整理实验数据，列写实验任务的设计过程，画出设计的逻辑电路图，并注明所用集成电路的引脚号。
拟定记录测量结果的表格。
总结用门电路实现半加器和全加器的方法。
总结用四位二进制全加器74LS283设计代码转换电路的方法。

## Slide 22
74LS283
74LS32
74LS08
+5v电源
芯片分布

## Slide 23
数码管输入及电源
输入端A、B、C、D，最低位是A，最高位是D
数码管电源+5V，用一根导线相连